Приводим информацию о качестве воды за 2015 г.

| № | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН 2. 1. 4. 1074 - 01 | Единицы измерения | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0 |
| 2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0 |
| 3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0 |
| 4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 14 |
| 5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58 |
| 6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7,27 |
| 7 | Жесткость | Титриметрический | Не более 7.0(10) | °Ж | 3,56 |
| 8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2,40 |
| 9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 41,4 |
| 10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 2,2 |
| 11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 1,93 | мг/дм3 | менее 0,100 |
| 12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,30 | мг/дм3 | менее 0,003 |
| 13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 1,38 |
| 14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3(1,0) | мг/дм3 | 0,11 |
| 15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 57,6 |
| 16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 8,1 |
| 17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 44,7 |
| 18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 217,6 |
| 20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0,07 |
| 21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2(0,5) | мг/дм3 | менее 0,040 |
| 22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001 |
| 23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 26 | Марганец | Фотометрический ААС | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,05 |
| 27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0,08 |
| 30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001 |
| 31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0,018 |
| 32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005 |
| 33 | Фенолы | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 34 | СПАВ | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01 |
| 35 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Мембранной фильтрации | Отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | Отсутствие |
| 36 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | Отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | Отсутствие |
| 37 | Общее микробное число (ОМЧ) | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | 0 |
| 38 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | Отсутствие |
| 39 | Хлор остаточный | Титриметрический | 0,8-1,2 | мг/дм3 | менее 0,01 |

Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, СПАВ не обнаружены.  Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН  2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями).