Приводим информацию о качестве воды питьевой централизованного водоснабжения за IV квартал 2022 года.

| № п/п | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН 2. 1. 3684-21 1.2.3685-21 | Единицы измерения | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0 |
| 2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0 |
| 3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0 |
| 4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 11 |
| 5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58 |
| 6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7,12 |
| 7 | Жесткость общая | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 3.47 |
| 8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2,18 |
| 9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 34,8 |
| 10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 2,4 |
| 11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | менее 0,100 |
| 12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | 0,003 |
| 13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.396 |
| 14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | 0,11 |
| 15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 54,1 |
| 16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | менее 10,0 |
| 17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 32,8 |
| 18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 191,2 |
| 20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0,18 |
| 21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040 |
| 22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001 |
| 23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 26 | Марганец | Фотометрический ААС | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0,094 |
| 27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001 |
| 29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0,050 |
| 30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001 |
| 31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0,041 |
| 32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005 |
| 33 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01 |
| 34 | Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | не обнаружено |
| 35 | Общее микробное число (ОМЧ) | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | не обнаружено |
| 36 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено |

Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, АПАВ не обнаружены.  Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН  2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».